МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

С.В.Болдин

Методические указания по выполнению практической и лабораторной работы по дисциплине

«Компьютерные сети»

Учебно-методическое пособие

Рекомендовано методической комиссией института экономики и предпринимательства для студентов ННГУ, обучающихся по

специальности среднего профессионального образования

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»

Нижний Новгород

2017

УДК 004

ББК 65.052.23

Методические указания по выполнению практической и лабораторной работы по дисциплине «Компьютерные сети». Авторы:   С.В. Болдин: учебно-методическое пособие. - Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2017. -  с. 29

Рецензент:   доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой математического моделирования экономических процессов Кузнецов Юрий Алексеевич

В настоящем учебно-методическом пособии определены задания для практической и лабораторной работы и рекомендации по их выполнению.

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»

Ответственный за выпуск:

председатель методической комиссии ИЭП ННГУ  Летягина Е.Н.

УДК 004

ББК 65.052.23

© Национальный исследовательский

Нижегородский государственный

Университет им. Н.И. Лобачевского, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	4

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ	6

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ	7

ПРАКТИЧЕСКОЕ (ЛАБОРАТОРНОЕ) ЗАНЯТИЕ№1.	7

ПРАКТИЧЕСКОЕ (ЛАБОРАТОРНОЕ) ЗАНЯТИЕ №2.	9

ПРАКТИЧЕСКОЕ (ЛАБОРАТОРНОЕ) ЗАНЯТИЕ №3.	13

ПРАКТИЧЕСКОЕ (ЛАБОРАТОРНОЕ) ЗАНЯТИЕ №4.	14

ПРАКТИЧЕСКОЕ (ЛАБОРАТОРНОЕ) ЗАНЯТИЕ №5.	18

ПРАКТИЧЕСКОЕ (ЛАБОРАТОРНОЕ) ЗАНЯТИЕ №6	22

ПРАКТИЧЕСКОЕ (ЛАБОРАТОРНОЕ) ЗАНЯТИЕ №7	24

ПРАКТИЧЕСКОЕ (ЛАБОРАТОРНОЕ) ЗАНЯТИЕ №8	27

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данные методические рекомендации направлены на реализацию практических и лабораторных занятий по учебной дисциплине ОП.03 «Компьютерные сети» для студентов по специальности  09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)».

Практические занятия для студента являются одним из основных методов приобретения и углубления знаний, познания общественной практики.

Главной задачей практических и лабораторных занятий является развитие общих и профессиональных компетенций, умений приобретать научные знания путем личных поисков, формирование активного интереса и вкуса к творческому самостоятельному подходу в учебной и практической и лабораторной работе.

Практические занятия складывается из изучения учебной и специальной литературы, как основной, так и дополнительной, нормативного материала, решение задачи, письменные ответы на вопросы, подготовки устных и письменных сообщений, докладов, рефератов, выполнения практических и лабораторных заданий.

Методические рекомендации по  выполнению практических и лабораторных занятий  разработаны в соответствии с программой  учебной дисциплины ОП.03 «Компьютерные сети»

При реализации программы у студентов формируются компетенции:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 05 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ПК 1.2 | Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. |
| ПК 1.7 | Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей компетенции, документировать результаты работ. |
| ПК 1.9 | Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению данных информационной системы, работать с технической документацией. |
| ПК 1.10 | Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в рамках своей компетенции. |

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:

уметь:

- У1 организовывать и конфигурировать компьютерные сети;

- У2 строить и анализировать модели компьютерных сетей;

- У3 эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей при решении различных задач;

- У4выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных программных средств;

- У5 работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека протоколов: ТСР/IP, IPX/SPX и т.д.);

- У6 устанавливать и настраивать параметры протоколов;

- У7 проверять правильность передачи данных;

- У8 обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных

знать:

- З1 основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к среде передачи;

- З2 аппаратные компоненты компьютерных сетей;

- З3 принципы пакетной передачи данных;

- З3понятие сетевой модели;

- З4сетевая модель OSI и другие сетевые модели;

- З5 протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности распространенных протоколов, установка протоколов в операционных системах;

- З6 адресация в сетях, организация межсетевого воздействия

Практические занятия студента должна начинаться с изучения, осмысления изложенной темы в учебной, справочной литературе.

# ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

| № п/п | Наименование раздела, темы | Задание | Форма представления задания |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 3. Межсетевое взаимодействие и сетевые протоколы |
|  | Тема 3.2 Адресация в сетях. Способы проверки правильности передачи данных. Способы обнаружения и устранения ошибок при передаче данных. | Практическое (лабораторное) занятие№1. Преобразование форматов IP-адресов. Практическое (лабораторное) занятие №2. Адресация в IP-сетях. Подсети и маски. Практическое (лабораторное) занятие №3. Определение IP-адресов. Практическое (лабораторное) занятие №4. Настройка протокола TCP/IP в операционных системах. | Решение задачи, письменные ответы на вопросы |
|  | Тема 3.3 Межсетевое взаимодействие. Взаимодействие с прикладными протоколами. Предоставление сетевых услуг пользовательскими программами. Организация межсетевого взаимодействия. Маршрутизация пакетов. Фильтрация пакетов. Понятия маршрутизатора, сетевого шлюза, брандмауэра. | Практическое (лабораторное) занятие№5. Работа с диагностическими утилитами протокола TCP/IP. Практическое (лабораторное) занятие№6. Решение проблем с TCP/IP. | Решение задачи, письменные ответы на вопросы |
|  | Тема 3.4 Компьютерные глобальные сети с коммутацией пакетов. Информационные ресурсы | Практическое (лабораторное) занятие№7. Работа с модемом на коммутируемых аналоговых линиях. Практическое (лабораторное) занятие№8. .Настройка удаленного доступа к компьютеру с помощью модема. | Решение задачи, письменные ответы на вопросы |

# МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

## ПРАКТИЧЕСКОЕ (ЛАБОРАТОРНОЕ) ЗАНЯТИЕ №1. Преобразование форматов IP-адресов.

Цель: обобщение и систематизация знаний по теме «Адресация в сетях»

Вид работы: фронтальный

Время выполнения: 2 часа

Задания к работе

Задание 1. Переведите следующие двоичные числа в десятичные.

| Двоичное значение |
| --- |
| 1111011 1001001101 101101111 1011110001 | 10101100.00101000.00000000.00000000 01011110.01110111.10011111.00000000 10010001 0110000 10000000 00011001 01111111 00000000 00000000 00000001 |

Задание 2. Переведите следующие десятичные числа в двоичные.

| Десятичное значение |
| --- |
| 250 19 348 93 | 874 109.128.255.254 131.107.2.89 129.46.78.0 |

Задание 3. Укажите классы следующих IP-адресов.

| Адрес |
| --- |
| 126.102.128.0 1.191.248.0 185.74.41.184 96.247.128.0 | 168.224.0.1 201.76.98.5 186.112.0.10 28.0.0.0 |

Задание 4. Определите, какие IP-адреса не могут быть назначены узлам. Объясните, почему такие IP-адреса не являются корректными.

| 131.107.256.80 222.222.255.222 31.200.1.1 126.1.0.0 | 190.7.2.0 127.1.1.1 198.121.254.255 255.255.255.255 |
| --- | --- |

Контрольные вопросы:

1. Какие октеты представляют идентификатор сети и узла в адресах классов А, В и С?

2. Какие значения не могут быть использованы в качестве идентификаторов сетей и почему?

Какие значения не могут быть использованы в качестве идентификаторов узлов? Почему?

3. Когда необходим уникальный идентификатор сети?

4. Каким компонентам сетевого окружения TCP/IP, кроме компьютеров, необходим идентификатор узла?

Ресурсы INTERNET

1. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru

2. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru

3. www.citforum.ru – Центр информационных технологий.

Форма представления задания: решение задачи, письменные ответы на вопросы

Контроль качества выполненной работы: просмотр решение задачи, письменные ответы на вопросыа, устный опрос.

Критерии оценки выполненной работы: соответствие решение задачи, письменные ответы на вопросыа теме; аккуратность и правильность написания опорного решение задачи, письменные ответы на вопросыа; логичность; правильность использования терминологии.

Требования к выполнению:

Используя лекционный материал и дополнительные источники информации записать основные понятия темы. Выписать правила поведения групповых практических и лабораторных занятий.

## ПРАКТИЧЕСКОЕ (ЛАБОРАТОРНОЕ) ЗАНЯТИЕ №2. Адресация в IP-сетях. Подсети и маски.

Цель: обобщение и систематизация знаний по теме «Адресация в сетях»

Вид работы: фронтальный

Время выполнения:2 часа

Задания к работе

Задание 1. Выполните логическую операцию «И» с перечисленными ниже IP-адресами и маской подсети и определите, принадлежит ли IP-адрес получателя к локальной или удаленной сети.

| IP-адрес отправителя | 10011001 1010101000100101 10100011 |
| --- | --- |
| Маска подсети | 11111111 111111110000000000000000 |
| Результат |  |
| IP-адрес получателя | 11011001 10101010 10101100 11101001 |
| Маска подсети | 11111111 111111110000000000000000 |
| Результат |  |

1. Получен ли одинаковый результат?

2. Принадлежит IP-адрес получателя к локальной или удаленной сети?

Задание 1.Для заданных IP-адресов классов А, В и С и предложенных масок определить:

- класс адреса;

- максимально возможное количество подсетей;

- диапазон изменения адресов подсетей;

- максимальное число узлов в подсетях.

| № | Адрес | Маска |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | 135.209.23.246 200.131.197.27 214.147.120.38 176.72.82.62 82.67.174.114 | 11111111.11111111.11111111.11000000 11111111.11111111.11111111.11111000 11111111.11111111.11111111.11110000 11111111.11111111.11111111.10000000 11111111.11000000.00000000.00000000 |

Задание 2. По заданным классу (А, В или С), количеству подсетей N и максимальному количеству компьютеров M1…MN в каждой подсети определить маску для разбиения на подсети. Сделать вывод о возможности такого разбиения. Если разбиение невозможно, то сформулируйте рекомендации по изменению каких-либо исходных данных для обеспечения возможности разбиения.

| 1. | Класс | А |
| --- | --- | --- |
|  | N | 3 |
|  | M1…MN | 1568 | 55996 | 1555847 |
| 2. | Класс | В |
|  | N | 4 |
|  | M1…MN | 1024 | 2048 | 4069 | 1024 |
| 3. | Класс | С |
|  | N | 8 |
|  | M1…MN | 12 | 10 | 5 | 8 | 15 | 16 | 13 | 12 |

Контрольные вопросы:

- Какие октеты представляют идентификатор сети и узла в адресах классов А, В и С?

- Какие значения не могут быть использованы в качестве идентификаторов сетей и почему?

- Какие значения не могут быть использованы в качестве идентификаторов узлов? Почему?

- Когда необходим уникальный идентификатор сети?

- Каким компонентам сетевого окружения TCP/IP, кроме компьютеров, необходим идентификатор узла?

Ресурсы INTERNET

1. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru

2. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru

3. www.citforum.ru – Центр информационных технологий.

Форма представления задания: решение задачи, письменные ответы на вопросы

Контроль качества выполненной работы: просмотр решение задачи, письменные ответы на вопросыа, устный опрос.

Критерии оценки выполненной работы: соответствие решение задачи, письменные ответы на вопросыа теме; аккуратность и правильность написания опорного решение задачи, письменные ответы на вопросыа; логичность; правильность использования терминологии.

Требования к выполнению:

Используя лекционный материал и дополнительные источники информации записать основные понятия темы. Выписать правила поведения групповых практических и лабораторных занятий.

## ПРАКТИЧЕСКОЕ (ЛАБОРАТОРНОЕ) ЗАНЯТИЕ  №3. Определение IP-адресов.

Цель: обобщение и систематизация знаний по теме «Адресация в сетях»

Вид работы: фронтальный

Время выполнения: 3 часа

Задания к работе

Задача 1. Сеть Internet 199.40.123.0 разбита на одинаковые подсети максимальной емкости маской 255.255.255.224. Назначить адреса интерфейсам подсетей и, по крайней мере, одной рабочей станции каждой подсети.

Задача 2. Разбить адресное пространство сети 199.40.123.0 на 4 одинаковые подсети с максимальным числом узлов в каждой и назначить IP – адрес этим подсетям. Как изменится результат, если сеть должна быть разбита на N=10 подсетей?

Задача 3. Сеть Internet 199.40.123.0 разбита на одинаковые подсети маской 255.255.255.240. Какое максимальное число узлов и рабочих станций может иметь каждая подсеть и почему?

Контрольные вопросы

- Как рассчитать общее число подсетей?

- Как осуществляется разбиение адресного пространства сети на подсети?

- Каким условиям должно удовлетворять число?

Ресурсы INTERNET

1. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru

2. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru

3. www.citforum.ru – Центр информационных технологий.

Форма представления задания: решение задачи, письменные ответы на вопросы

Контроль качества выполненной работы: просмотр решение задачи, письменные ответы на вопросыа, устный опрос.

Критерии оценки выполненной работы: соответствие решение задачи, письменные ответы на вопросыа теме; аккуратность и правильность написания опорного решение задачи, письменные ответы на вопросыа; логичность; правильность использования терминологии.

Требования к выполнению:

Используя лекционный материал и дополнительные источники информации записать основные понятия темы. Выписать правила поведения групповых практических и лабораторных занятий.

## ПРАКТИЧЕСКОЕ (ЛАБОРАТОРНОЕ) ЗАНЯТИЕ  №4. Настройка  протокола TCP/IP  в  операционных системах.

Цель: обобщение и систематизация знаний по теме «Межсетевое взаимодействие»

Вид работы: фронтальный

Средства для выполнения работы:

- аппаратные: компьютер, с установленной ОС Windows XP;

- программные: виртуальные машины: VM-1;

- информационные: IP-адрес; маска подсети; основной шлюз; предпочитаемый DNS.

Время выполнения: 2 часа

Задания к работе

1. Проверьте работоспособность стека протоколов TCP/IP.

Запустите виртуальную машину VM-1 и загрузите ОС Windows.

Запустите консоль (Пуск/Программы/Стандартные/Командная строка).

В командной строке введите ipconfig /all / more.

Используя приведенную ниже информацию, создайте в своей папке текстовый документ со следующими данными:

- имя компьютера;

- основной DNS-суффикс;

- описание DNS-суффикса для подключения;

- физический адрес;

- DHCP включен;

- автоконфигурация включена;

- IP-адрес автоконфигурации;

- маска подсети;

- шлюз по умолчанию.

Убедитесь в работоспособности стека TCP/IP, отправив эхо-запросы на IP-адреса. Для этого воспользуйтесь командой ping:

- отправьте эхо-запросы на локальный адрес компьютера (loopback) ping 127.0.0.1 (на экране должны появиться сообщения о полученном ответе от узла 127.0.0.1);

- отправьте эхо-запрос по другому IP-адресу, например 172.21.5.1.

2. Настройте стек протоколов TCP/IP для использования статического IP-адреса.

Откройте окно Сетевые подключения (Пуск/Панель управления/Сетевые подключения).

Вызовите свойства подключения по локальной сети. Для этого можно воспользоваться контекстным меню.

В появившемся диалоговом окне на вкладке Общие откройте свойства Протокол Интернета TCP/IP.

Щелкните переключатель Использовать следующий IP-адреси введите в соответствующие поля данные: IP_адрес; Маску подсети; Основной шлюз; Предпочитаемый DNS.

Примените параметры кнопкой ОК.

Закройте окно свойств подключения кнопкой ОК(если потребуется, то согласитесь на перезагрузку компьютера).

Проверьте работоспособность стека протоколов TCP/IP.

3. Настройте TCP/IP для автоматического получения IP-адреса.

Откройте окно Сетевые подключения.

Вызовите свойства Подключения по локальной сети.

Откройте свойства Протокол Интернета TCP/IP.

Установите переключатель Получить IP-адрес автоматически.

Закройте диалоговое окно Свойства: Протокол Интернета TCP/IP кнопкой ОК.

Примените параметры кнопкой ОК.

Проверьте настройку стека протоколов TCP/IP.

Получите другой адрес для своего компьютера. Для этого:

- запустите консоль (командную строку);

- введите команду для сброса назначенных адресов - ipconfig /release;

- введите команду для получения нового адреса ipconfig / renew;

Проверьте работоспособность стека протоколов TCP/IP.

Контрольные вопросы:

- Опишите параметры, используемые при настройке статического адреса TCP/IP.

- Какие преимущества дает применение стека протоколов TCP/IP .

- Дайте определение понятию стек протоколов TCP/IP.

Ресурсы INTERNET

1. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru

2. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru

3. www.citforum.ru – Центр информационных технологий.

Форма представления задания: решение задачи, письменные ответы на вопросы

Контроль качества выполненной работы: просмотр решение задачи, письменные ответы на вопросыа, устный опрос.

Критерии оценки выполненной работы: соответствие решение задачи, письменные ответы на вопросыа теме; аккуратность и правильность написания опорного решение задачи, письменные ответы на вопросыа; логичность; правильность использования терминологии.

Требования к выполнению:

Используя лекционный материал и дополнительные источники информации записать основные понятия темы. Выписать правила поведения групповых практических и лабораторных занятий.

## ПРАКТИЧЕСКОЕ (ЛАБОРАТОРНОЕ) ЗАНЯТИЕ №5.Работа с диагностическими утилитами протокола TCP/IP.

Цель: обобщение и систематизация знаний по теме «Межсетевое взаимодействие»

Вид работы: фронтальный

Время выполнения:2 часа

Задания к работе

Задание 1. Получение справочной информации по командам.

Выведите на экран справочную информацию по всем рассмотренным утилитам (см. таблицу п.1). Для этого в командной строке введите имя утилиты без параметров и дополните /?.

Сохраните справочную информацию в отдельном файле.

Изучите ключи, используемые при запуске утилит.

Задание 2. Получение имени хоста.

Выведите на экран имя локального хоста с помощью команды hostname. Сохраните результат в отдельном файле.

Задание 3. Изучение утилиты ipconfig.

Проверьте конфигурацию TCP/IP с помощью утилиты ipconfig. Заполните таблицу:

| Имя хоста |  |
| --- | --- |
| IP-адрес |  |
| Маска подсети |  |
| Основной шлюз |  |
| Используется ли DHCP (адрес DHCP-сервера) |  |
| Описание адаптера |  |
| Физический адрес сетевого адаптера |  |
| Адрес DNS-сервера |  |
| Адрес WINS-сервера |  |

Задание 4. Тестирование связи с помощью утилиты ping.

- Проверьте правильность установки и конфигурирования TCP/IP на локальном компьютере.

- Проверьте функционирование основного шлюза, послав 5 эхо-пакетов длиной 64 байта.

- Проверьте возможность установления соединения с удаленным хостом.

- С помощью команды ping проверьте адреса (взять из списка локальных ресурсов на сайте aspu.ru) и для каждого из них отметьте время отклика. Попробуйте изменить параметры команды ping таким образом, чтобы увеличилось время отклика. Определите IP-адреса узлов.

Задание 5. Определение пути IP-пакета.

С помощью команды tracert проверьте для перечисленных ниже адресов, через какие промежуточные узлы идет сигнал. Изучите ключи команды.

a) aspu.ru

b) mathmod.aspu.ru

c) yarus.aspu.ru

Задание 6: Просмотр ARP-кэша.

С помощью утилиты arp просмотрите ARP-таблицу локального компьютера.

Внести в кэш локального компьютера любую статическую запись.

Задание 7: Просмотр локальной таблицы маршрутизации.

С помощью утилиты route просмотреть локальную таблицу маршрутизации.

Задание 8. Получение информации о текущих сетевых соединениях и протоколах стека TCP/IP.

С помощью утилиты netstat выведите перечень сетевых соединений и статистическую информацию для протоколов UDP, TCP, ICMP, IP.

Контрольные вопросы:

- Раскрыть термины: хост, шлюз, хоп, время жизни пакета, маршрут, маска сети, авторитетный/неавторитетный (компетентный) DNS-сервер, порт TCP, петля обратной связи, время отклика.

- Какие утилиты можно использовать для проверки правильности конфигурирования TCP/IP?

- Каким образом команда ping проверяет соединение с удаленным хостом?

- Каково назначение протокола ARP?

- Как утилита ping разрешает имена узлов в ip-адреса (и наоборот)?

- Какие могут быть причины неудачного завершения ping и tracert? (превышен интервал ожидания для запроса, сеть недоступна, превышен срок жизни при передаче пакета).

- Всегда ли можно узнать символьное имя узла по его ip-адресу?

- Какой тип записи запрашивает у DNS-сервера простейшая форма nslookup?

Ресурсы INTERNET

1. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru

2. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru

3. www.citforum.ru – Центр информационных технологий.

Форма представления задания: решение задачи, письменные ответы на вопросы

Контроль качества выполненной работы: просмотр решение задачи, письменные ответы на вопросыа, устный опрос.

Критерии оценки выполненной работы: соответствие решение задачи, письменные ответы на вопросыа теме; аккуратность и правильность написания опорного решение задачи, письменные ответы на вопросыа; логичность; правильность использования терминологии.

Требования к выполнению:

Используя лекционный материал и дополнительные источники информации записать основные понятия темы. Выписать правила поведения групповых практических и лабораторных занятий.

## ПРАКТИЧЕСКОЕ (ЛАБОРАТОРНОЕ) ЗАНЯТИЕ №6Решение проблем с TCP/IP.

Цель: обобщение и систематизация знаний по теме «Межсетевое взаимодействие»

Вид работы: фронтальный

Время выполнения:2 часа

Задания к работе

  - Открыть окно командной строки, ввести команду ping с IP адресом машины, при взаимодействии с которой возникают проблемы. Определить, использует ли проблемная машина конфигурацию статичного или динамичного IP адреса. Для этого откройте панель управления и выберите опцию Сетевые подключения. Теперь правой клавишей нажмите на подключении, которое собираетесь диагностировать, затем выберите опцию Свойства в появившемся меню быстрого доступа.

  - Перейдите по спискам элементов, используемых подключением, пока не дойдете до TCP/IP протокола (выбран на рисунке 3). Выберите этот протокол, нажмите на кнопке Свойства, чтобы открыть страницу свойств для Internet Protocol (TCP/IP).

  - Запишите IP конфигурацию машины. Особенно важно сделать заметки следующих элементов:

    - Использует ли машина статичную или динамичную конфигурацию?

    - Если используется статичная конфигурация, запишите значение IP адреса, маски подсети и основного шлюза?

    - Получает ли машина адрес DNS сервера автоматически?

    - Если адрес DNS сервера вводится вручную, то какой адрес используется?

  - Если на компьютере установлено несколько сетевых адаптеров, то в панели управления будут перечислены несколько сетевых подключений.

  - Проверьте тип адаптера.

  - Определите, принимает ли Windows такую конфигурацию. Для этого откройте окно командной строки и введите следующую команду: IPCONFIG /ALL.

  - Определите правильный сетевой адаптер. В этом случае определение нужного адаптера довольно простое, поскольку в списке есть всего лишь один адаптер.

  - Отправьте ping запрос на адрес локального узла. Существует два различных способа того, как это сделать. Одним способом является ввод команды: PING LOCALHOST.

  - Введите команду Nslookup, за которой должно идти полное доменное имя удаленного узла. Команда Nslookup должна суметь разрешить полное доменное имя в IP адрес.

10. Необходимо просканировать клиентскую машину на предмет вредоносного ПО. Если на машине не обнаружено вредоносного ПО, сбросьте DNS кэш путем ввода следующей команды: IPCONFIG /FLUSHDNS.

Контрольные вопросы

- Поясните, что может означать, если время TTL закончилось до получения ответа.

- Как подтвердить наличие сетевого соединения?

- Что показывает команда IPCONFIG /ALL?

- Что означает наличие IP адрес со значением 0.0.0.0.?

- С помощью какой команды можно проверить то, что конфигурация IP адреса работает корректно, и что отсутствуют проблемы с стеком локального протокола TCP/IP?

- Как производится опрос основного шлюза?

- Как производится опрос DNS сервера?

Ресурсы INTERNET

1. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru

2. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru

3. www.citforum.ru – Центр информационных технологий.

Форма представления задания: решение задачи, письменные ответы на вопросы

Контроль качества выполненной работы: просмотр решение задачи, письменные ответы на вопросыа, устный опрос.

Критерии оценки выполненной работы: соответствие решение задачи, письменные ответы на вопросыа теме; аккуратность и правильность написания опорного решение задачи, письменные ответы на вопросыа; логичность; правильность использования терминологии.

Требования к выполнению:

Используя лекционный материал и дополнительные источники информации записать основные понятия темы. Выписать правила поведения групповых практических и лабораторных занятий.

## ПРАКТИЧЕСКОЕ (ЛАБОРАТОРНОЕ) ЗАНЯТИЕ №7Работа с модемом на коммутируемых аналоговых линиях.

Цель: обобщение и систематизация знаний по теме «Межсетевое взаимодействие»

Вид работы: фронтальный

Время выполнения:2 часа

Задания к работе

- Составить таблицу стандартов на модемы. В таблицу должны быть внесены следующие стандарты: V.22,V.22bis,V.32,V.32bis,V.34,V.42,V.42bis,V.90,V.92. Таблица должна содержать следующие сведения:

| Название стандарта | Стандарт определяет | Основные технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| … | … | … |

- Составить схему подключения модема. При составлении схемы принять следующие исходные данные. Имеются два ПК. Первый ПК укомплектован внешним модемом, второй – внутренним модемом. На обоих ПК предусмотреть использование телефонов. Телефонная сеть двухпроводная.

- Пояснить назначение световых индикаторов на лицевой панели внешнего модема.

- Составить перечень команд, обеспечивающих следующую инициализацию модема:

- разрешить эхо-вывод команд, передаваемых модему;

- разрешить ответ модема на АТ-команды в символьном виде;

- выводить сообщения модема об установлении связи в полном виде;

- номер набирается модемом после паузы при наличии гудка на линии;

- состояние «занято» определяется;

- сигнал DCDустанавливается только тогда, когда модем обнаруживает несущую частоту от удаленного модема;

- режим автоответа выключен;

- при тональном наборе длительность передачи одной цифры номера должна быть 55 миллисекунд.

- Составить схему и описать локальный аналоговый тест с самотестированием

Контрольные вопросы

- Назначение модемов.

- Взаимодействие модемов с оконечным оборудованием и каналом связи.

- Описать световые индикаторы на лицевой панели внешнего модема и их назначение.

Ресурсы INTERNET

1. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru

2. www.citforum.ru – Центр информационных технологий.

Форма представления задания: решение задачи, письменные ответы на вопросы

Контроль качества выполненной работы: просмотр решение задачи, письменные ответы на вопросыа, устный опрос.

Критерии оценки выполненной работы: соответствие решение задачи, письменные ответы на вопросыа теме; аккуратность и правильность написания опорного решение задачи, письменные ответы на вопросыа; логичность; правильность использования терминологии.

Требования к выполнению:

Используя лекционный материал и дополнительные источники информации записать основные понятия темы. Выписать правила поведения групповых практических и лабораторных занятий.

## ПРАКТИЧЕСКОЕ (ЛАБОРАТОРНОЕ) ЗАНЯТИЕ №8.Настройка удаленного доступа к компьютеру с помощью модема.

Цель:обобщение и систематизация знаний по теме «Межсетевое взаимодействие»

Вид работы:фронтальный

Время выполнения:2 часа

Задания к работе

- Описать цепи и назначение сигналов интерфейса RS-232.

- Составить краткую сравнительную характеристику протоколов обмена данными X-modemиZ-modem.

- Составить блок-схемы следующих алгоритмов:

- алгоритм организации соединения и ведения диалога с удаленным абонентом;

- алгоритм организации соединения и передачи файлов;

- алгоритм организации соединения и приема файлов.

Контрольные вопросы:

- Протоколы X-modemиZ-modem.

- Цепи и назначение сигналов интерфейса RS-232.

- Методы управления потоком в модеме и режимы обмена данными между модемом и компьютером.

Ресурсы INTERNET

1. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru

2. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru

Форма представления задания: решение задачи, письменные ответы на вопросы

Контроль качества выполненной работы: просмотр решение задачи, письменные ответы на вопросыа, устный опрос.

Критерии оценки выполненной работы: соответствие решение задачи, письменные ответы на вопросыа теме; аккуратность и правильность написания опорного решение задачи, письменные ответы на вопросыа; логичность; правильность использования терминологии.

Требования к выполнению:

Используя лекционный материал и дополнительные источники информации записать основные понятия темы. Выписать правила поведения групповых практических и лабораторных занятий.

Методические указания по выполнению практической и лабораторной работы по дисциплине

«Компьютерные сети»

Авторы: Сергей Валентинович Болдин

Учебно-методическое пособие

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

603950, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23