министерство образования и науки рф

Нижегородский государственный университет

им. Н.И. Лобачевского

Л.В. Смирнов, Д.В. Капитанов

ДИНАМИКА УПРУГОГО СЖАТОГО СТЕРЖНЯ ПРИ ПОТЕРЕ УСТОЙЧИВОСТИ

## Учебно-методическое пособие

Рекомендовано методической комиссией

механико-математического факультета для студентов высших

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 010200 «Прикладная математика и информатика»

Нижний Новгород

2010

УДК 534.1:517.938

ББК В 213

С 50

Рецензент: д.ф.-м.н., проф. А.В. Кочетков

С 50   Смирнов Л.В., Капитанов Д.В. ДИНАМИКА УПРУГОГО СЖАТОГО СТЕРЖНЯ ПРИ ПОТЕРЕ УСТОЙЧИВОСТИ: Учебно-методическое пособие. – Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2010. – 15 с.

Настоящие учебное пособие, служит иллюстрацией аналитического исследования свойств упругих систем на примере устойчивости прямого стержня в зависимости от величины сжимающей нагрузки.

Вывод уравнения и краевых условий изгибных колебаний стержня проводится с использованием вариационного принципа Гамильтона-Остроградского. Полученная математическая модель для случаев шарнирного крепления анализируется аналитическими методами. Кроме обычного исследования поведения корней соответствующего характеристического уравнения рассматривается поведение стержня при наличии нелинейности. Для нелинейного случая строится бифуркационная диаграмма и качественный вид фазовой плоскости до и после потери неустойчивости.

Пособие не содержит материала, подробно излагаемого в доступной учебной литературе, и предназначено для студентов старших курсов естественнонаучных специальностей, знакомых с основами вариационного исчисления и теории нелинейных колебаний.

УДК 534.1:517.938

ББК В 213

( Л.В. Смирнов, Д.В. Капитанов, 2010

Содержание

Список обозначений                                                                                                                                           4

Вариационный принцип Гамильтона-Остроградского и его использование для вывода уравнений,
описывающих колебания распределённых механических систем                                                         5

Вывод уравнения и краевых условий для случая изгибных колебаний стержня с учётом
приложенных на концах сжимающих (растягивающих) сил                                                                 5

Граница устойчивости и динамика после потери устойчивости в случае сжатого стержня при
шарнирном закреплении концов                                                                                                               8

Исследование поведения стержня вблизи границы устойчивости                                                        9

Литература                                                                                                                                                 15

Список обозначений

Т              - кинетическая энергия;

П            - потенциальная энергия;

- знак вариации;

- виртуальная работа всех сил;

- виртуальная работа непотенциальных сил;

t                 - время;

x                - продольная координата вдоль оси недеформированного стержня;

m               - масса стержня на единицу длинны;

- поперечное перемещение;

EI               - изгибная жесткость стержня;

Р                - сжимающая нагрузка;

- коэффициент вязкого трения;

l                 - длина стержня;

F(x,t)         - приложенная внешняя сила;

- собственное значение;

T(t)            - зависящая от времени амплитуда колебаний по первой форме;

S                - площадь поперечного сечения.

- Вариационный принцип Гамильтона-Остроградского и его использование для вывода уравнений, описывающих колебания распределённых механических систем [1]

Согласно общей  формулировке принципа действия движение материальной системы с голономными связями отличается от других, совместимых со связями движений, тем, что для этого движения интеграл от суммы вариации кинетической энергии и работы сил на виртуальных перемещениях, взятый между двумя произвольными фиксированными моментами времени равен нулю, то есть

(1)

Если выделить работу потенциальных сил и выразить её в виде вариации потенциальной энергии, то можно записать:

(2)

Выражение (1) обычно выводится из общего уравнения динамики. Следует обратить внимание на то, что кроме выполнения основных постулатов классической механики [2] предполагается, что рассмотрение ведётся в инерциальной системе отсчёта, рассматривается движение постоянной по составу системы материальных объектов. Нарушение  любого из этих условий требует уточнения выражения (1), что производится введением некоторых дополнительных сил в общее уравнение динамики, а значит и в выражение (1). Примером такого уточнения может служить случай системы переменной массы рассмотренной в [3].

На базе вариационной задачи, задаваемой выражением (1), может быть получено дифференциальное уравнение, которому удовлетворяет функция, дающая минимум интегралу действия. Это уравнение  Эйлера-Лангранжа при рассмотрении системы с конечным числом степеней свободы или уравнение Эйлера-Остроградского в случае системы с бесконечным числом степеней свободы (модель с распределёнными параметрами).

В заключении отметим, что распространение выражения (1), полученного для системы с конечным числом степеней свободы, на случай распределённых систем осуществляется с помощью предельного перехода [4].

- Вывод уравнения и краевых условий для случая изгибных колебаний стержня с учётом приложенных на концах сжимающих (растягивающих) сил

Будем рассматривать малые, низкочастотные, плоские колебания однородного, прямого стержня. Для вывода уравнения и краевых условий воспользуемся выражением (2). Предполагается, что справедлива система гипотез, исключающих связь колебаний в разных плоскостях и позволяющая раздельно рассматривать деформации, которые обусловлены чистым, плоским изгибом. В данном случае для описания деформации изгиба оси стержня достаточно одной компоненты вектора перемещения, зависящей от одной пространственной  координаты, отсчитываемой вдоль оси недеформируемого стержня.

Кинетическая энергия стержня:

(3)

Потенциальная энергия:

(4)

Здесь учтено, что при малых деформациях кривизна стержня мала, а сила растяжения не зависит от продольной координаты. Первое слагаемое учитывает энергию деформации обусловленную собственной жёсткостью стержня. Второе слагаемое учитывает растяжение-сжатие.

Работа непотенциальных внешних сил в направлении y определяется тремя слагаемыми:

(5)

Работа сил вязкого трения при поперечном движении стержня (вязкое сопротивление окружающей среды):

Работа приложенных на концах сил сжатия-растяжения:

,                                                                   (6)

-  если сила «следящая», то есть направленная по оси стержня и дающая составляющую в направлении перемещения,

- если сила «замороженная», т.е. направленная по оси х.

Работа прочих внешних поперечных сил:

При выводе выражения (6) учтено, что работа пропорциональна проекции силы на направление перемещения, а считающаяся положительной приложенная на концах сила – сжимающая.

После подстановки полученных выражений (3),(4) и (5) в (2) и формальных преобразований, состоящих в исключении производных от вариации путём взятия соответствующих интегралов по частям, с учётом произвольности вариаций получим соответствующее  уравнение Эйлера-Остроградского и краевые условия в альтернативной форме:

(7)

(8)

Уравнение (7) описывает поперечные колебания, используемые в технической теории стержней. Выражение (8) – это краевые условия в альтернативной форме, то есть в соответствии с видом закрепления на каждом из концов стержня обращается в нуль один из двух сомножителей.

При совпадении оси координат с осью недеформированного стержня получаем следующие условия.

В случае шарнирного закрепления из (8) имеем:

, , , .                                       (9)

И в случае консольного закрепления:

- Граница устойчивости и динамика после потери устойчивости в случае сжатого стержня при шарнирном закреплении концов

Рассмотрим линейную модель потери устойчивости шарнирно-закреплённого стержня, деформация  которого описывается уравнением (7) при . Разделим переменные, подставив решение в виде: .

В результате получим две задачи.

1. Проблему собственных значений:

,                                                           (10)

.               (11)

где .

2.Задачу для определения зависимости от времени поведения собственных мод деформации:

(12)

где  - собственное значение соответствующей формы колебаний.

Будем искать решение задачи (10), (11) в виде:

.                                                                        (13)

После подстановки (13) в уравнение (11) для нахождения   получим уравнение,

решение, которого имеет вид:

После преобразования общего решения уравнения (10), используя формулы Эйлера, получим:

.                                 (14)

Для нахождения коэффициентов  выражения (14) используем краевые условия (11). Приравнивая к нулю детерминант системы соответствующих линейных алгебраических уравнений, после преобразований получим характеристическое уравнение

,

решение которого

Окончательное выражение для собственных значений и соответствующих мод деформации имеет вид:

,

,

С ростом сжимающей нагрузки P первая смена знака собственных значений имеет место при . В этом случае из уравнения (12) следует, что решение  апериодически растёт, то есть стержень теряет устойчивость при

.                                                                          Таким образом при потере устойчивости при малом превышении критического значения сжимающей силы  стержень начинает деформироваться по первой моде и величина деформации апериодически растёт до бесконечности согласно уравнению (12) при  и . Однако, фактически такой рост невозможен из-за влияния нелинейных факторов, когда деформацию уже нельзя считать малой, и необходимо уточнение математической модели.

- Исследование поведения стержня вблизи границы устойчивости

При потере устойчивости в малой окрестности критического значения сжимающей нагрузки, когда потери устойчивости по второй моде (j=2) нет, появляется изгиб стержня по первой моде деформации. При этом из-за изгиба стержня появляется сила  компенсирующая нагрузку. Для учёта этой силы коэффициент перед  в уравнении (7) следует заменить на .

Рассмотрим стержень, слабо искривлённый в результате потери устойчивости по первой собственной моде деформации (см. Рис.1) и получим выражение для силы .

Рис.1.

Длинна стержня  не меняется,  а в результате изгиба все поперечные сечения перемещаются, и если шарнир при  не перемещается, то перемещается шарнир на левом конце, и его координата , то есть относительная деформация равна .  Длина плоской кривой выражается известной функцией:

,

откуда получим:

.                                                           (15)

При малой деформации стержня  малая величина. Для упрощения выражения (15) заменим верхний предел интегрирования на , добавив воображаемый кусок на участке  и сохранив малость производной .

Рассмотрим погрешность при такой замене.

.

Последний интеграл по теореме о среднем представим в виде:

.

Используя выражение (15), после преобразований при малых деформациях получим:

.

Тогда

,

где учтено, что последним слагаемым в квадратных скобках с точностью до второго порядка малости можно пренебречь.

Таким образом, для силы  с точностью до поправок более высокого порядка малости имеем выражение:

.                                                    (16)

Окончательно с учётом малой деформации изгиба при подстановке выражения (16) в уравнение (7) получим следующее уравнение движения

(17)

с краевыми условиями (8).

Решение самосопряжённой проблемы собственных значений (10), (11) даёт полную систему функций, необходимую для применения метода Бубного-Галёркина. Для первого приближения по этому методу подставим в (17) решение в виде , умножим выражение на функцию сравнения  и проинтегрируем по продольной координате x. Из требования ортогональности возникающей при этой ошибки к используемой функции сравнения получаем уравнение для :

,                                                   (18)

где

(19)

.

Использованные для определения коэффициентов этого уравнения выражения имеют вид:

;

;

;

.

Нелинейное уравнение (18), называемое в литературе уравнением Дуффинга, описывает малые поперечные деформации стержня по первой собственной моде. В линейном случае, то есть при , уравнение (18) имеет вид:

.

При  недеформированное состояние стержня ,  устойчиво, это состояние равновесия в фазовом пространстве  единственно. Для соответствующей критической сжимающей силы при  имеем  часто называемое формулой Эйлера выражение

.

При  это состояние равновесия становится седлом, и любая начальная деформация стержня неограниченно растёт.

Рассмотрим нелинейное уравнение (18). При  и  найдём координаты состояний равновесия:

,         ,      .

При  недеформированный стержень устойчив, а как единственное состояние равновесия – это устойчивый узел или фокус.

При  это состояние равновесия становится седлом, в этом случае  на фазовой плоскости  имеются ещё два состояния равновесия   и . То есть при произошла бифуркация в виде рождения ещё двух состояний равновесия. Определим тип этих состояний равновесия и их расположение в зависимости от сжимающей силы .

Линеаризуем уравнение (18) в окрестности точек  и , введя замену  и подставляя её в выражение (19).

.

Уравнение (18) линеаризованное в малой окрестности каждого из этих двух состояний равновесия имеет вид:

,     .

Каждое из этих состояний равновесия – это устойчивый узел или устойчивый фокус в зависимости от коэффициента трения .

Итак, при  в результате бифуркации становится неустойчивым состояние равновесия в начале координат фазовой плоскости  и рождается два устойчивых состояния равновесия.

Построим фазовый портрет и бифуркационную диаграмму [5].

Пусть . Умножая  уравнение (18) на , после преобразования получаем интеграл энергии:

,                                                              (20)

где , .

Используя (20), можно построить фазовый портрет как до, так и после потери устойчивости [5]. Получим явные выражения для потенциальной энергии:

.

На Рис.2а представлены графики и вид фазовых траекторий для  и .

Состояниям равновесия соответствуют экстремумы этой зависимости. Для устойчивых состояний равновесия  имеет минимум. Построение фазовых траекторий на плоскости  при заданной зависимости  подробно приведено в учебной литературе.

При  система консервативна, и до потери устойчивости () состояние равновесия типа центр, находящееся в начале координат, единственно (Рис.2б). Стержень совершает незатухающие колебания с амплитудой, зависящей от начальных условий.

При потере устойчивости в результате бифуркации новые состояния равновесия при  также являются центрами. В зависимости от начальных условий стержень совершает незатухающие изгибные колебания либо около одного из родившихся состояний равновесия, либо огибая оба этих состояния равновесия (Рис.2в).

Рис.2.

Изображённые на (Рис.2б) и (Рис.2в) фазовые траектории соответствуют движению с постоянной энергией. На основании этих двух фазовых портретов легко построить полную картину фазовых траекторий при наличии трения . В этом случае полная энергия убывает и фазовые траектории пересекают линии постоянной энергии на фазовой плоскости  снаружи внутрь. Вместо интеграла энергии имеем выражение:

.

При малом коэффициенте затухания  родившиеся состояния равновесия являются устойчивыми фокусами. Фазовый портрет для этого случая представлен на (Рис.3).

Рис.3

Заштрихована область притяжения одного из двух состояний равновесий, соответствующего , т.е. устойчивому изгибу стержня вверх.

Зависимость координат состояния равновесия ,  от сжимающей нагрузки с учётом их устойчивости является бифуркационной диаграммой [5]:

.

Эта диаграмма представлена на Рис.4.

Рис.4

С ростом затухания шаг спирали растёт и при больших значениях коэффициента состояние равновесия становятся узлами, а процесс установившегося равновесия соответствующего изгибу стержня апериодический.

С дальнейшим ростом сжимающей нагрузки стержень теряет устойчивость последовательно по второй, третей и т.д. модам. Построение фазового портрета в этом случае затруднительно и практического интереса не представляет.

Литература.

- Вывод уравнений динамики упругих систем / Л.В. Смирнов – Н.Новгород: ННГУ, 1997. – 15 с.

- Классическая механика / М.А. Айзерман – М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1980. – 368 с.

- Применение аналитической механики при математическом моделировании динамики гидромеханических и гидроупругих систем. Учебное пособие / Л.В. Смирнов – Н.Новгород: ННГУ,2001. – 45 с.

- Классическая механика / Г. Голдстейн – М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1975. – 414 с.

- Элементы теории колебаний: Учеб. пособие для вузов. – 2е изд., перераб. и доп. / В.Д. Горяченко – М: Высш. шк., 2001. – 395с.